## Slide 1: Classificação de Risco de Alagamento na Bacia do Guaíba (Porto Alegre - RS) a partir de Dados Públicos
Prática em Pesquisa 2026/2 — Checkpoint 2
Alunos: João Pedro Chirico, Gustavo Da Rosa De Oliveira, Vitor Lucas Dos Santos Reis, Vitor Samuel Parnoff Barcellos
Orientador: Time Kunumi
09/2026

## Slide 2: Avanços desde o Checkpoint 1 (1/2)
Consolidação do pipeline de dados (Google Earth Engine);
  Com a região de estudo definida (Baixo Taquari, na Bacia do Guaíba), esta etapa colocou o pipeline de dados para rodar de ponta a ponta — área de estudo, rótulos das duas cheias e variáveis ambientais — com dados reais e validados.
Ambiente e infraestrutura
  Repositório organizado, ambiente Python isolado e Google Earth Engine autenticado e integrado ao Google Cloud.
Área de estudo definida
  Malha municipal oficial: 7 municípios do Baixo Taquari, cerca de 1.049 km².
Rótulo da cheia de maio/2024 (evento de teste)
  Mancha oficial de área atingida (MapBiomas RS Climate Emergency Toolkit) localizada e integrada — cerca de 170 km² atingidos, compatível com a magnitude real da catástrofe.
Rótulo da cheia de setembro/2023 (evento de treino)
  Sem fonte oficial disponível ainda; mancha própria construída via radar Sentinel-1 e refinada com uma referência mais robusta.
  Identificamos e documentamos uma limitação real dos dados de satélite disponíveis para a região — orienta a validação desse rótulo nos próximos passos.

## Slide 3: Avanços desde o Checkpoint 1 (2/2)
Seleção e validação das variáveis ambientais;
  Com base no estudo de referência (24 variáveis ambientais), mapeamos quais já conseguimos calcular com os dados disponíveis e testamos cada uma com dados reais das duas cheias, conferindo se os valores calculados fazem sentido fisicamente.
16 das 24 variáveis do estudo de referência já implementadas e validadas
  Terreno: elevação, declividade, aspecto, curvatura do relevo e posição topográfica.
  Água: distância a corpos d'água permanentes.
  Cobertura do solo: uso da terra, vegetação e água antes de cada cheia (imagens de satélite).
  Chuva: 5 índices de chuva extrema por evento (ex.: chuva máxima acumulada em 1 e em 5 dias).
8 variáveis restantes já mapeadas, com caminho definido
  3 delas dependem só de mais implementação, sem necessidade de dado novo.
  5 dependem de dado externo (solo, geologia e geomorfologia) ainda não localizado.

## Slide 4: Continuidade do projeto.
Quais são os próximos passos:
  Confirmar oficialmente o recorte geográfico (Baixo Taquari) com o orientador.
  Resolver de forma definitiva o rótulo da cheia de setembro/2023 — buscar fontes de dado adicionais e/ou aprimorar a mancha construída por radar.
  Definir a abordagem técnica para as últimas variáveis de relevo e drenagem (mais rápida e simples vs. mais precisa e trabalhosa).
  Buscar as camadas de solo, geologia e geomorfologia junto a fontes externas (IBGE/CPRM).
  Montar a base de treino: amostragem dos pontos a partir das manchas e variáveis já validadas.
  Iniciar os primeiros testes de treinamento dos modelos de classificação (Random Forest e comparáveis).

## Slide 5
Alcântara, E., Baião, C., Guimarães, Y., Mantovani, J. (2025). Machine learning and climate scenario integration reveals controls on flood susceptibility in the Taquari-Antas Basin, Brazil. Modeling Earth Systems and Environment, 11(6), art. 410. DOI: 10.1007/s40808-025-02585-8
Satolo et al. (2024). Interpretability on agile machine learning models for hydrological predictions: A case study in the mega-disaster in Rio Grande do Sul, Brazil, in May 4 2024. Preprint, EarthArXiv. DOI: 10.31223/X5FQ46
Bengua, T. R. B., & de Oliveira, G. G. (2026). Hazard mapping of hydrological disasters in the municipality of Porto Alegre/RS. Natural Hazards, 122(8), 363. DOI: 10.1007/s11069-026-08097-7